## Slide 1: 第一章 第二节 研究有机化合物的一般方法
0

## Slide 2
分离、提纯
确定实验式
确定分子式
确定分子结构
蒸馏、
萃取、
重结晶等
元素定量分析
质谱法
波谱分析：
质谱、红外光谱、
核磁共振氢谱、
X射线衍射等
研究有机化合物的基本步骤：

## Slide 3
新课引入
从天然资源中提取
工厂生产和实验室合成的
有机化合物粗品
纯净的有机化合物
分离、提纯
利用有机化合物与杂质物理性质的差异
进行有机物组成、结构、性质和应用的研究

## Slide 4
分离与提纯的区别
将混合物中的各组分逐一分开，分别得到纯净物
分离
将混合物中的杂质去除，只保留被提纯物
提纯
分离、提纯

## Slide 5
提纯的四个原则及四个必须
四个原则
不增加新的杂质
1
不减少被提纯物质
2
被提纯物质与杂质易分离
3
被提纯物质易复原
4
(被提纯物质可增加)
(操作简单)
(还原为初始状态)
分离、提纯

## Slide 6
四个必须
除杂试剂必须过量
1
过量试剂必须除尽
2
除杂途径必须最佳
3
除去多种杂质时必须考虑加入试剂的先后顺序
4
(过量试剂会带入新的杂质)
(步骤少、转化率高、无副产物等)
(确保杂质完全除去)
提纯的四个原则及四个必须
分离、提纯

## Slide 7
，屠呦呦从一本医学古书《肘后备急方》得到灵感。用低沸点、弱极性的乙醚对青蒿进行冷浸，如何从青蒿素的乙醚溶液中得到青蒿素？
物质的沸点差异

## Slide 8
物质 | 熔点/℃ | 沸点/℃
乙醚 | -166.2 | 34.5
青蒿素 | 156 | 389.9
如何从青蒿素提取物中分离乙醚和青蒿素？
问题探究

## Slide 9
1.蒸馏
实验装置
分离、提纯

## Slide 10
蒸馏
烧瓶
直形冷凝管
牛角管
1.蒸馏
分离、提纯
仪器名称

## Slide 11
冷凝管
多用于蒸馏操作
用于冷凝回流沸点高
的液体
用于冷凝回流沸点低
的液体

## Slide 12
利用液体混合物的沸点差异(沸点差异越大越好)
③也适用于除去液体中难挥发或不挥发的物质
①温度计水银球的位置在蒸馏烧瓶支管口处
（所测温度是出口蒸气的温度）
②冷却水的方向与馏分蒸气的方向相反，下进上出
③加入几片沸石或碎瓷片：
防止液体暴沸
1.蒸馏
分离、提纯
原理
注意事项
④溶液体积约为烧瓶体积1/3—2/3
适用条件
②有机物与杂质的沸点相差较大(一般约大于30 ℃)
①液体有机物中含有少量杂质且该有机物热稳定性较强
如蒸馏水的制取

## Slide 13
产物 | 二氯甲烷 | 三氯甲烷 | 四氯化碳
沸点 | 40℃ | 62℃ | 77℃
甲烷与氯气发生取代反应，反应历程如下：
分离液态混合物中含二氯甲烷、三氯甲烷和四氯化碳的方法是什么？
蒸馏法
思考

## Slide 14
直接蒸馏得到的酒精是否就是无水酒精？怎样才能得到无水酒精？
含杂工业乙醇
工业乙醇(95.6%)
无水乙醇(99.5%以上)
蒸馏
蒸馏
加CaO
思考

## Slide 15
在视频中，我们惊奇地发现，屠呦呦竟然从一本医学古书《肘后备急方》——“青蒿一握，以水二升渍，绞取汁，尽服之”，得到灵感。用低沸点、弱极性的乙醚对青蒿进行冷浸，经过多次提纯得到一种晶体，即青蒿素。
1
2
“以水二升渍，绞取汁”使用的分离提纯方法是什么？
屠呦呦为什么选用乙醚作为溶剂提取青蒿素？
萃取
青蒿素在乙醚中溶解度大，乙醚沸点低
问题探究

## Slide 16
萃取
液-液萃取
固-液萃取
利用待分离组分在两种互不相溶的溶剂中的溶解性不同，将其从一种溶剂转移到另一种溶剂的过程
利用溶剂从固体物质中溶解出待分离组分的过程
2.萃取
分离、提纯
适当溶剂
1滴纯的玫瑰精油相当于1克黄金

## Slide 17
萃取用的溶剂
（1）萃取剂
选择条件：
①萃取剂与原溶剂互不相溶且不发生化学反应
②溶质在萃取剂中的溶解度远大于在原溶剂中的溶解度
③溶质不与萃取剂发生任何反应，且溶质与萃取剂易分离
常用萃取剂：
乙醚、乙酸乙酯、二氯甲烷等
分离、提纯
液-液萃取：可使用有机溶剂从水中萃取有机化合物。
少量多次
萃取剂使用

## Slide 18
将萃取后两种互不相溶的液体分开的操作
（2）分液
分离、提纯
液-液萃取
操作注意：
下层液体下口放出
上层液体上口倒出
上吐下泻

## Slide 19
分离、提纯
液-液萃取
实验仪器
分液漏斗
烧杯

## Slide 20
漏斗
安全漏斗
球形
分液漏斗
梨形分液漏斗
长颈漏斗
认一认

## Slide 21
活塞

## Slide 22
玻璃塞凹槽
小孔

## Slide 23
分液漏斗使用注意事项：
1.分液漏斗使用前需检漏。
2.分液漏斗下端尖嘴部分紧靠烧杯内壁。
3.分液漏斗内液体的总体积不超过容积的2/3。
4.分液漏斗通过打开上方的玻璃塞和下方的活塞（或使玻璃塞上的凹槽与玻璃塞上的小孔相对）可将液体放出。
保持漏斗内外大气压一致

## Slide 25
实验操作
加入萃取剂后充分振荡，静置分层，然后打开分液漏斗上方的玻璃塞和下方的活塞将两层液体分离，下层液体从下口流出，并及时关闭活塞，上层液体从上口倒出
分离、提纯
液-液萃取
振荡时，须不断放气，以减小分液漏斗内压强
将溶质从溶解度小的溶剂转移到溶解度大的溶剂中
装液 加萃取剂
振荡萃取
静置分层
分液
充分振荡 充分静置

## Slide 26
屠呦呦的创意有两个：
一是改“水渍”为“醇提”，因为青蒿素为脂溶性而非水溶性，适合用有机溶剂提取；二是改“高温乙醇提取”为“低温乙醚提取”，因为高温能使青蒿素失效。
青蒿素低温萃取
分离、提纯
液-液萃取

## Slide 27
1.碘水的碘，能否用酒精萃取？
2 mL 酒精
2.碘水的碘，能否用汽油萃取？
直馏汽油
裂化汽油(含较多的烯烃)
思考

## Slide 28
A．石油醚 B．二氯甲烷 C．甘油 D．乙醚
物质 | 石油醚 | 二氯甲烷 | 甘油（丙三醇） | 乙醚
水溶性 | 不溶于水 | 不溶于水 | 易溶于水 | 不溶于水
1.天然色素的提取往往采用萃取操作，下列溶剂不能用来萃取水溶液中的天然色素的是
2.在使用分液漏斗进行分液时，正确的操作是
A．上层液体经漏斗下方活塞放出
B．分离液体时，将漏斗拿在手中进行分离
C．分离液体时，分液漏斗上的小孔与大气相通时打开活塞
D．分液漏斗中盛装的是液体，振荡后不必扭开
C
C
牛刀小试

## Slide 29
知识回顾

## Slide 30
夏天晒盐
冬天捞碱
物质的溶解度差异

## Slide 31
温度/℃ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
溶解度/g | 35.7 | 35.8 | 36.0 | 36.3 | 36.6 | 37.0 | 37.3 | 37.8 | 38.4 | 39.0 | 39.8
氯化钠溶解度
氯化钠溶液
氯化钠晶体
蒸发结晶
实践﹒ 应用

## Slide 32
温度/℃ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
溶解度/g | 13.3 | 20.9 | 31.6 | 45.8 | 63.9 | 85.5 | 110 | 138 | 169 | 202 | 246
硝酸钾溶解度
硝酸钾溶液
硝酸钾晶体
蒸发浓缩
冷却结晶
实践﹒ 应用

## Slide 33
氯化钠溶液
(少量硝酸钾)
氯化钠晶体
蒸发结晶
趁热过滤
晶体
洗涤
干燥
实践﹒ 应用

## Slide 34
硝酸钾溶液
(少量氯化钠)
硝酸钾晶体
得到的KNO3晶体中可能还含有少量的NaCl，如何进一步处理？
蒸发浓缩
浓溶液
冷却结晶
过滤
晶体
洗涤
干燥
重结晶
实践﹒ 应用

## Slide 35
利用被提纯物质与杂质在同一溶剂中的溶解度不同而将杂质除去。
（2）适用范围：
提纯固体有机化合物的常用方法
（1）提纯原理：
（3）溶剂要求：
②被提纯的有机化合物在此溶剂中的溶解度受温度影响较大，能够冷却结晶
重结晶要选择适当的溶剂 P13
①杂质在此溶剂中溶解度很小或者很大，易于除去。
如果重结晶所得的晶体纯度不能达到要求，可以再次进行重结晶以提高产物的纯度
3.重结晶
分离、提纯

## Slide 36
某粗苯甲酸样品中含有少量氯化钠和泥沙，提纯苯甲酸需要经过哪些步骤？
问题
资料
苯甲酸可做食品防腐剂，纯净的苯甲酸为无色结晶，熔点122 ℃，沸点249 ℃，可用作食品防腐剂，苯甲酸微溶于水，易溶于乙醇等有机溶剂。
苯甲酸在水中不同温度的溶解度 |  |  | 
温度/℃ | 25 | 50 | 75
溶解度/g | 0.34 | 0.85 | 2.2
重结晶法提纯苯甲酸
【探究P14】

## Slide 37
【实验过程】
（1）观察粗苯甲酸样品的状态。
（2）将1g粗苯甲酸放入100mL烧杯，加入50mL蒸馏水。加热，搅拌，使粗苯甲酸充分溶解。
（3）使用漏斗趁热将溶液过滤至另一烧杯中，将滤液静置，使其缓慢冷却结晶。
（4）待滤液完全冷却后过滤出晶体，并用少量蒸馏水洗涤。将晶体铺在干燥的滤纸上，晾干后称其质量。
重结晶法提纯苯甲酸
加热溶解
趁热过滤
冷却结晶
过滤洗涤
干燥称量

## Slide 38
实验探究：重结晶法提纯苯甲酸
1、实验步骤：
过滤得到晶体，再对晶体进行洗涤干燥

## Slide 39
加热是为了增大苯甲酸的溶解度，使苯甲酸充分溶解。趁热过滤是
为了防止苯甲酸提前结晶析出
【讨论】
（1）重结晶法提纯苯甲酸的原理是什么？有哪些主要操作步骤？
粗
产品
加热
溶解
趁热
过滤
冷却
结晶
提纯
产品
过滤
洗涤
干燥
称量
（2）溶解粗苯甲酸时加热的作用是什么？趁热过滤的目的是什么？
原理：苯甲酸在不同温度的蒸馏水中溶解度不同
（3）实验操作中多次用到了玻璃棒，分别起到了哪些作用？
重结晶法提纯苯甲酸
【探究P14】
①溶解时搅拌，加快溶解速度；②过滤、洗涤时引流；③干燥时用于转移晶体。

## Slide 40
不是。因为温度过低，杂质的溶解度也会降低，部分杂质也会析出，达不到提纯苯甲酸的目的。温度极低时，水也会结晶，不利于实验进行。
（5）如何检验提纯后的苯甲酸中氯化钠已被除净？
用适量蒸馏水洗涤过滤器中的苯甲酸晶体，取一烧杯收集最后一次洗涤后的液体，滴加几滴硝酸银溶液，观察是否有沉淀产生。若无，则氯化钠被除净。
（4）温度越低，苯甲酸的溶解度越小，为了得到更多的苯甲酸晶体，是
不是结晶时的温度越低越好？
【讨论】
重结晶法提纯苯甲酸
【探究P14】

## Slide 41
6。如何洗涤沉淀？
向漏斗内加蒸馏水至浸没沉淀，待水自然流下，重复操作两至三次，直至晶体被洗净。

## Slide 42
根据右图信息，下列实验的方法是什么？
步骤是什么？
1.提纯KNO3、NaCl (少量)混合物中KNO3
2.提纯NaCl、KNO3 (少量)混合物中NaCl
加热溶解，蒸发结晶，趁热过滤，
这样首先析出的是NaCl，少量的KNO3仍残留在热的溶液中。
加热溶解，蒸发浓缩(目的：形成热的饱和溶液)，
冷却结晶，过滤得到KNO3晶体，杂质NaCl留在滤液中。
对点训练
重结晶

## Slide 43
从含 1 mol NaNO3和1 mol KCl的混合液中分离晶体，
设计如下方案流程图(见图2)，请分析晶体 A、B 的主要成分是什么？
操作 I 、操作Ⅱ是什么？
NaCl
KNO3
蒸发浓缩、
趁热过滤
冷却结晶
KNO3
操作 I：蒸发浓缩(至大量晶体析出)、趁热过滤
操作Ⅱ：冷却结晶
拓展提升

## Slide 44
1.一种溶质
(1)S随T变化小—蒸发结晶
(2)
①S随T变化大
②含结晶水
③受热分解
蒸发浓缩、冷却结晶、过滤(KNO3、Na2CO3·10H2O等)
2.二种溶质，其中一种为少量杂质
主物质
(1)S随T变化大—蒸发浓缩、冷却结晶、过滤(如KNO3中少量NaCl）
(2)S随T变化小—蒸发结晶、趁热过滤(NaCl中少量KNO3）
3.二种溶质，大量共存
蒸发浓缩、趁热过滤
滤渣(S随T变化小的，NaCl）
滤液
冷却结晶、过滤
滤渣(S随T变化大的，KNO3)
归纳总结

## Slide 45
【任务四】总结归纳

## Slide 46
01
02
03
04
思考：如何分离下列混合物？
NaCl和KCl
Br2和H2O
CCl4和H2O
重结晶
分液
蒸馏
萃取
CH3
和
CCl4
(沸点：76.75 ℃)
(沸点为110.6 ℃)
牛刀小试

## Slide 47
4.可以用分液漏斗分离的一组液体混和物是
A．苯和甲苯 B．乙醇和水
C．苯和水 D．溴和四氯化碳
C
比水轻(上层)：
所有的烃(己烷、苯、汽油等)
酯类(乙酸乙酯、油脂等)
比水重(上层)：
硝基苯
溴苯、
CCl4、氯仿(CHCl3)、CH2Cl2、
乙醚
密度小于水
密度大于水

## Slide 48
研究有机物的一般步骤
分离、提纯
元素定量分析
确定实验式
相对分子质量
确定分子式
确定结构式
研究有机物的一般步骤：

## Slide 49
将一定量的有机化合物燃烧，转化为简单的无机化合物，并进行定量测定
二、确定实验式——元素定量分析
测定有机化合物的元素组成，
以及各元素质量分数的化学方法
元素的定性分析
元素的定量分析
然后计算出该有机化合物分子内各元素原子的最简整数比，确定实验式（最简式）
通过无机化合物的质量推算出该有机化合物所含各元素的质量分数

## Slide 50
李比希燃烧法
H2O CO2
P21 练习与应用2

## Slide 51
可以直接测出有机物中各元素原子的质量分数
现代元素分析仪
---元素定量分析

## Slide 52
【例题】某含C、H、O三种元素的未知物A，经燃烧分析实验测定A中碳的质量分数为52.2%，氢的质量分数为13.1%，求A的实验式。
解：
分析计算氧的质量分数为：
1－52.2%－13.1%
＝34.7%
计算各元素原子个数比：
N(C)：N(H)：N(O)
＝
＝
2：6：1
答：A的实验式为：C2H6O
P21 练习与应用7、9

## Slide 53
【思考】确定了实验式，还需要什么条件才能确定分子式？
C2H6O
实验式
(C2H6O)n
分子式
怎样确定n？
相对分子质量

## Slide 54
质谱仪
未知物A的质谱图
质谱法
用途：确定相对分子质量
三、测定相对分子质量——质谱法
谱图中的质荷比最大(最右边）的就是未知物的相对分子质量
即:M= 46

## Slide 55
1、对有机物分子进行质谱法分析,测定其质荷比.设H＋的质荷比为β,某有机物样品的质荷比如图所示,则该有机物可能是( )
A 甲醇
B 甲烷
C 丙烷
D 乙烯
B

## Slide 56
计算相对分子量（摩尔质量）
①标准状况密度法：已知标准状况下气体的密度ρ，求算摩尔质量。
M＝ρ×22.4 L·mol－1。
②恒温恒压：相对密度法：根据气体A相对于气体B(已知)的相对密度d。MA＝d×MB。 ③混合气体平均摩尔质量：
【典例】
1. 某混合气体在标准状况下的密度为0.821g/L, 该混合气体的平均相对分子质量为_____.
2.已知标准状况下1L有机化合物A的质量为2g，则其相对分子质量为 。3.已知有机物A蒸气与乙烯的相对密度为5，则其相对分子质量为 。
44.8
140
18.4

## Slide 57
依据质谱图：
未知物A的相对分子质量为46，实验式为C2H6O，M (C2H6O) n=46；求得 n=1。所以未知物A的 实验式 和 分子式 都是C2H6O 。
二甲醚
乙醇
写出C2H6O可能的结构：
【思考与交流】你怎样确定有机物A是乙醇，还是为二甲醚？

## Slide 58
红外光谱
用途：确定化学键和官能团的类型
四、分子结构的鉴定——波谱分析
红外光谱仪
未知物
A
的红外光谱
A是含有-OH的化合物，确定其为CH3CH2OH

## Slide 59
[练习]下图是分子式为C3H6O2的有机物的红外光谱谱图,推测其结构。
CH3—C—O—CH3
O

## Slide 60
核磁共振氢谱
用途：确定氢原子的种类及数目
吸收峰数目=氢原子的种类
吸收峰面积（通常是强度之比）=氢原子数之比
从核磁共振氢谱图我们可以知道哪些信息？
CH3CH2OH
CH3-O-CH3
1个峰
3个峰，3 :2 : 1
核磁共振氢谱是判断同分异构体、确定有机物结构的一个重要依据！
P25 练习与应用4、P22 8

## Slide 61
核磁共振仪
问题探究：下列有机物的核磁共振氢谱图像中有几个峰，以及不同氢原子的个数之比？
２种；９∶１
１种
３种；３∶２∶１
４种；３∶２∶１∶６
CH3-CH-CH3
CH3
CH3-C-CH3
CH3
CH3
CH3-CH2-CH-CH3
CH3
CH3-CH2-OH

## Slide 62
1.下列有机物在H’-NMR上只给出一组峰的是( )
A、HCHO B、CH3OH
C、HCOOH D、CH3COOCH3
2.在核磁共振氢谱中出现两组峰，其氢原子数之比为3∶2的化合物是( )
D
A
【典例】

## Slide 63
【练习】
分子式为C2H6O的有机物，有两种同分异构体，乙醇(CH3CH2OH)、甲醚(CH3OCH3)，则通过下列方法，不可能将二者区别开来的是( )
A、红外光谱 B、核磁共振氢谱
C、质谱法 D、与钠反应
C

## Slide 64
(1)原理：X射线是一种波长很短(约10－10m)的电磁波，它和晶体中的原子相互作用可以产生衍射图。经过计算可以从中获得分子结构的有关数据，包括键长、键角等分子结构信息。越复杂的有机化合物作用越大。(2)应用：将X射线衍射技术用于有机化合物(特别是复杂的生物大分子)晶体结构的测定，可以获得更为直接而详尽的结构信息。
X射线衍射
仪
P 20
X射线衍射

## Slide 65
P21 青蒿素结构的测定
20世纪70年代初，我国屠呦呦等科学家使用乙醚从中药中提取并用柱色谱分离得到抗疟疾有效成分青蒿素，随后展开对青蒿素分子结构的测定和相关医学研究。科学家们通过元素分析和质谱法分析，确定了青蒿素的相对分子质量为282，分子式为C15H22O5。经红外光谱和核磁共振谱分析，确定青蒿素分子结构中含有酯基和甲基等结构片段。通过化学反应证明其分子中含有过氧基团（—O—O—）。1975年底，中国科学院的科学家通过X射线衍射最终测定了青蒿素的分子结构。
我国科学家通过X射线衍射获得的青蒿素的分子结构

## Slide 66
有机化合物
定性元素分析
相对分子质量测定
化学分析或仪器分析
元素组成
相对分子质量
官能团及碳骨架
分子式
分子结构
质谱法： 确定相对分子质量
红外光谱－确定化学键、官能团
核磁共振氢谱－确定等效氢原子的类型和数目
X射线衍射可以确定键长、键角等结构信息
课堂小结

## Slide 67
1．下列属于分离、提纯固态有机物的操作的是( )
A．蒸馏 B．萃取 C．重结晶 D．分液
课堂练习
C
2．现有一瓶A和B的混合液，已知A和B的某些性质如下：
由此推知分离A和B的最佳方法是( )
A．萃取 B．结晶 C．蒸馏 D．分液
物质 | 分子式 | 熔点(℃) | 沸点(℃) | 密度(g/cm3) | 水溶性
A | C3H6O2 | -98 | 57.5 | 0.93 | 可溶
B | C4H8O2 | -84 | 77 | 0.9 | 可溶
C

## Slide 68
3．将CH3CHO (易溶于水，沸点为20.8℃的易挥发性液体)和CH3COOH分离的最佳方法( )
A．加热蒸馏 B．加入Na2CO3后，通过萃取的方法分离
C．加入烧碱溶液之后蒸出乙醛，再加入硫酸，蒸出乙酸
D．和Na反应后进行分离
C
4．进行萃取、分液操作时一定不会用到以下哪种仪器
A．冷凝管
B．分液漏斗
C．烧杯
D．带铁圈的铁架台
A
课堂练习

## Slide 69
5．关于粗苯甲酸(含有少量氯化钠和泥沙)的分离提纯实验，下列说法错误的是( )
A．苯甲酸在水中的溶解度随温度的升高变化不大
B．将热饱和溶液趁热过滤的目的是为了除去泥沙，并减少苯甲酸的损失
C．将滤液冷却结晶后再过滤，可以除去氯化钠
D．如需进一步提纯产品，可以再次配成热饱和溶液，趁热过滤并降温结晶
课堂练习
A